# SC SINTEZA SA

ORADEA

ŞOS. BORŞULUI NR.35

JUD. BIHOR

## RAPORT ANUAL DE MEDIU

2018

RAPORT ANUAL DE MEDIU 2018

Instalaţia de fabricare Acid Benzoic

# Unitatea: SC SINTEZA SA

Adresa: şos. Borşului nr. 35

Telefon : 0259/456116

Persoană de contact: Şef Serv. Protectia  Mediului: ing. Silvia Ardelean

- Activitatea de producţie.

- Activitatea este reglementată prin Autorizaţia Integrată de Mediu nr. 3-Bhdin 03.04.2018.

Productia realizata in anul 2018:

| NR. CRT. | DENUMIRE PRODUS | CANTITATE (kg) |
| --- | --- | --- |
| 1 | ACID BENZOIC | 5 389 415 |

Mentionam ca in anul 2018 nu au functionat urmatoarele:

- faza de sublimare de la fabricarea acidului benzoic

Materii prime utilizate in anul 2018

| Nr. crt. | Denumire materii prime | Cantitate (kg) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Toluen | 5 068 772 |
| 2 | Acetat de cobalt 23 % | 3 135 |
| 3 | Acetat de mangan 22 % | 75 |

##### Consumuri de energie electrică şi energie termică.

| Nr. crt. | DENUMIRE PRODUS | ENERGIE ELECTRICĂ (MWH) | ENERGIE TERMICĂ Mwat//ora gaz |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Acid Benzoic | 6 368.448 | 2 530.675 |

Consumuri de apă industrială şi apă potabilă

| Nr. crt. | DENUMIRE PRODUS | APĂ INDUSTRIALĂ (mc) | APĂ POTABILĂ (mc) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Acid Benzoic | 275.466 | 10.362 |

Mentionam ca la fabricarea produsului s-au respectat consumurile specifice de materii prime si utilitati, incadrandu-se in cele prevazute in regulamentele de fabricatie.

- Managementul de Mediu face parte din managementul general al unităţii. Sub conducerea directă a Directorului General se află serviciul Protectia  Mediului condus de un Şef Serviciu .  In sarcina serviciului protectia mediului intră monitorizările factorilor de mediu , raportările rezultatelor monitorizărilor, elaborarea documentelor solicitate de APM, GNM, AN Apele Române. Seful serviciului Protectia Mediului  insoteste  organele de control , comunica măsurile impuse şi urmăreste realizarea lor.

Tot prin serviciul Protectia Mediu  se face instruirea personalului pe linie de protecţie a mediului.

Personalul este instruit lunar privind protecţia mediului , a     managementului  de mediu si politica de prevenire accidentelor majore in care pot fi implicate substante periculoase

- Impactul asupra mediului generat de activitatea de producţie este monitorizat şi se anexează rezultatele monitorizărilor.

- Raportarea EPRTR privind emisiile de poluanti pe anul 2018– se anexează.

- Se anexează „Planul de evacuare al SC SINTEZA SA.” şi „Planul de intervenţie în caz de incendiu”.

In anul 2018 nu au fost sesizări şi reclamaţii din partea publicului.

## DIRECTOR GENERAL             	ŞEF SERVICIU PROTECTIA  MEDIULUI COSMIN TURCU  			       SILVIA ARDELEAN