Chestionar

Privind inventarierea instalaţiilor aflate sub incidenţa Directivei 96/61/EC, privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, transpusă în legislaţia naţională prin OUG 152/2005 cu posibil impact transfrontier

Anexa 1

| Nr. Crt. | Date privind agentul economic şi activitatea desfăşurată |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Denumirea agentului economic/operator | S.C.SINTEZA S.A. Oradea |
| 2 | Adresa | Şos. Borşului nr. 35 |
| 3 | Coordonatele persoanei responsabile Nume , funcţie , tel/fax, E-mail | Ing. Silvia Ardelean Şef Serv. Protectia Mediului Tel: 0259/456116/146 Fax: 0259/462224 E-mail sinteza@sinteza.ro; silvia.ardelean@sinteza.ro |
| 4 | Incadrarea în activitate conform Legii 278 din 24.10.2013 Anexei 1 art.10 | 4.1. b – Producerea compusilor chimici organici , hidrocarburi cu continut de oxigen, cum sunt acizii carboxilici, etc. |
| 5 | Are/nu are perioadă de tranziţie | Nu are perioadă de tranziţie |
| 6 | Capacitate conform proiect | Acid benzoic 12 000 t/an |
| 7 | Coduri CAEN SNAP NFR | 2014 (rev 1) 2414 040416 2.B.5.a |
| 8 | Anul punerii în funcţiune , extinderi , modernizări | 1975-1976 1982 Fabricare benzoat de sodiu 2010-2018 Modernizare/marire de capacitate Acid Benzoic |
| 9 | Coordonatele amplasamentului faţă de frontieră | 7 km de graniţa cu Ungaria |
| 10 | Poluanţi specifici monitorizaţi | Pe apă: pH ; materiale în suspensii , CCOCr, substanţe extractibile, sulfaţi, fenoli Pe aer:, toluen |
| 11 | 11.1Depăşiri ale valorilor prag, în conformitate cu prevederile OM 1144/2002 | Nu sunt depăşiri ale valorilor prag |
|  | 11.2. Depăşiri ale valorilor limită de emisii prevăzute în autorizaţiile existente Posibil impact transfrontier Pe apă: Nominalizaţi poluanţii care depăşesc limitele impuse şi exprimaţi aceste valori în termeni de concentraţie (mg/l) şi cantităţi (kg/an) Pe aer Nominalizaţi poluenţii care depăşesc limitele impuse şi exprimaţi aceste valori în termeni de concentraţie (mg/Nmc) şi cantităţi (kg/an), ( se menţionează distanţa rezultată în urma modelărilor de dispersie a poluanţilor Pe sol Nominalizaţi poluenţii care depăşesc limitele impuse şi exprimaţi aceste valori în termeni de concentraţie (mg/kg) | Nu sunt depăşiri ale valorilor limită de emisii prevăzute în autorizaţii Nu există posibilitatea unui impact transfrontier Nu au fost depăşiri Nu au fost depăşiri Nu se impune monitorizare |
|  | 11.3. Incidente în ultimii 5 ani | Nu au fost incidente în ultimii 5 ani |
| 12 | Autorizări anterioare | AIM.84/2/2007 A.G. 55/15.03.2016 |
| 13 | Accidente în ultimii 10 ani | Nu au fost accidente în ultimii 10 ani |
| 14 | Specificaţi dacă agentul economic desfăşoară activităţi aflate şi sub incidenţa altor directi veşi dacă are nu are perioadă de tranziţie sub aceste directive | S.C.SINTEZA S.A. nu intră sub incidenţa altor directive Nu are perioada de tranzitie |
| 15 | Statul posibil a fi afectat de poluare | Nu este cazul |
| 16 | Coordonatele persoanei care completează chestionarul. Nume , prenume , funcţie , tel/fax, E-mail | ing. Silvia Ardelean Şef Serviciu. Calitate- Mediu Tel: 0259/456116/146 Fax: 0259/462224 E-mail sinteza@sinteza.ro silvia.ardelean@sinteza.ro |

DIRECTOR GENERAL

COSMIN TURCU