# SC SINTEZA SA

ORADEA

ŞOS. BORŞULUI NR.35

JUD. BIHOR

## RAPORT ANUAL DE MEDIU

2019

RAPORT ANUAL DE MEDIU 2019

Instalaţia de fabricare Acid Benzoic

# Unitatea: SC SINTEZA SA

Adresa: şos. Borşului nr. 35

Telefon : 0259/456116

Persoană de contact: Şef Serv. Protectia  Mediului: ing. Silvia Ardelean

- Activitatea de producţie.

- Activitatea este reglementată prin Autorizaţia Integrată de Mediu nr. 3-Bhdin 03.04.2018.

Productia realizata in anul 2019

| NR. CRT. | DENUMIRE PRODUS | CANTITATE (kg) |
| --- | --- | --- |
| 1 | ACID BENZOIC | 4868812 |

Mentionam ca in anul 2018 nu au functionat urmatoarele:

- faza de sublimare de la fabricarea acidului benzoic

Materii prime utilizate in anul 2018

| Nr. crt. | Denumire materii prime | Cantitate (kg) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Toluen | 4577467 |
| 2 | Acetat de cobalt 23 % | 2500 |
| 3 | Acetat de mangan 22 % | 50 |
| 4 | Acid acetic | 400 |

##### Consumuri de energie electrică şi energie termică.

| Nr. crt. | DENUMIRE PRODUS | ENERGIE ELECTRICĂ (MWH) | ENERGIE TERMICĂ Mwat//ora gaz |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Acid Benzoic | 6958.792 | 3177.2651 |

Consumuri de apă industrială şi apă potabilă

| Nr. crt. | DENUMIRE PRODUS | APĂ INDUSTRIALĂ (mc) | APĂ POTABILĂ (mc) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Acid Benzoic | 215 890 | 10 564 |

Mentionam ca la fabricarea produsului s-au respectat consumurile specifice de materii prime si utilitati, incadrandu-se in cele prevazute in regulamentele de fabricatie.

- Managementul de Mediu face parte din managementul general al unităţii. Sub conducerea directă a Directorului General se află serviciul Protectia  Mediului condus de un Şef Serviciu .  In sarcina serviciului protectia mediului intră monitorizările factorilor de mediu , raportările rezultatelor monitorizărilor, elaborarea documentelor solicitate de APM, GNM, AN Apele Române. Seful serviciului Protectia Mediului  insoteste  organele de control , comunica măsurile impuse şi urmăreste realizarea lor.

Tot prin serviciul Protectia Mediu  se face instruirea personalului pe linie de protecţie a mediului.

Personalul este instruit lunar privind protecţia mediului , a     managementului  de mediu si politica de prevenire accidentelor majore in care pot fi implicate substante periculoase

- Impactul asupra mediului generat de activitatea de producţie este monitorizat şi se anexează rezultatele monitorizărilor.

- Raportarea EPRTR privind emisiile de poluanti pe anul 2019– se anexează.

- Se anexează „Planul de evacuare al SC SINTEZA SA.” şi „Planul de intervenţie în caz de incendiu”.

In anul 2019 nu au fost sesizări şi reclamaţii din partea publicului.

## DIRECTOR GENERAL             	ŞEF SERVICIU PROTECTIA  MEDIULUI CSMIN TURCU                      		  	           SILVIA ARDELEAN

SC SINTEZA SA

ORADEA

SOS BORSULUI 35.

CANTITATEA DE AMBALAJE INTRODUSA PE PIATA NATIONALA 2019

| Material | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Sept | Octt. | Nov. | Dec. | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sticla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte Plastice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Plastic | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hirtie Carton | 0.3 | 0.6 | 37.2 | 12 | 0.3 | 0.6 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| Aluminiu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Metal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lemn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Altele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0.3 | 0.6 | 37.2 | 12 | 0.3 | 0.6 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |

## Sef serviciu Protectia Mediului

## Silvia Ardelean

SC SINTEZA SA

ORADEA

CENTRALIZATOR 2019

# MONITORIZARE APE UZATE EVACUATE IN CRISUL REPEDE

BILANTUL IMPURIFICATORILOR

| Luna | pH | Suspensii | Rezidiu | CCOCr | Sulfati | Fenoli |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PI/PA mg/l | 6.5-8.5 | 35/24.5 | 2000/1400 | 125/87.5 | 600/420 | 0.3/0.21 |
| Ianuarie | 7.2 | 20.46 | 133 | 25.69 | 20.61 | 0.10 |
| Februarie | 6.85 | 20.08 | 121.66 | 20.91 | 20.25 | 0.03 |
| Martie | 7.25 | 21.00 | 132.76 | 26.85 | 26.62 | 0.05 |
| Aprilie | 7.15 | 20.00 | 138.83 | 24.00 | 20.00 | 0.07 |
| Mai | 7.25 | 19.92 | 126.67 | 22.67 | 18.83 | 0.08 |
| Iunie | 7.26 | 15.75 | 123 | 24.25 | 19.33 | 0.03 |
| Iulie | 7.25 | 19.09 | 183 | 21.54 | 19.90 | 0.02 |
| August | 7.15 | 18.66 | 124.6 | 23.50 | 18.33 | 0.03 |
| Septembrie | 7.3 | 19.61 | 125.23 | 21.61 | 20.15 | 0.028 |
| Octombrie | 7.15 | 19.61 | 128.69 | 23.23 | 23.23 | 0.03 |
| Noiembrie | 7.21 | 19.92 | 120.69 | 20.92 | 19.15 | 0.025 |
| Decembrie | 7.25 | 18.3 | 119.1 | 20.10 | 17.70 | 0.022 |
| c.m.anual | 7.19 | 19.36 | 131.68 | 22.68 | 20.34 | 0.042 |

Sef Serviciu Protectia Mediului                                 Sef Laborator

Silvia Ardelen                                           Alexandra Pafca

# SC SINTEZA SA

ORADEA

CENTRALIZATOR 2019

EMISII DE TOLUIEN IN AER

CENTRALIZATOR 2019

| ANUL | PROSDUS | Capacitate ventilator Mc/h | Ore lucrate | Valoare medie toluien mg/mc | kg/an |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | AB conducta de aerisire dupa vasul de separare | 2000 | 6300 | 35.5 | 447.3 |
| Total |  |  |  |  | 447.3 |

Sef Serviciu Protectia Mediului                                 Sef Laborator

Silvia Ardelen                                           Alexandra Pafca

SC SINTEZA SA

ORADEA

SOS BORSULUI 35

PLAN DE MONITORIZARE GESTIUNEA DESEURILOR

# CENTRALIZATOR 2019  (unitatea de masura to)

| Cod deseu | Tip deseu | Stoc la 01.01.2019 | Grnerat 2019 | Valorificat 2019 | Eliminat 2019 | Stoc la 31.12.2019 | Valorificat prin | Eliminat Prin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 01 10* | Ambalaje contaminate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SC Ecosafe SRL |
| 15 01 01 | Ambalaje de hirtie si carton | 0.4 | 0.95 | 1.30 | 0 | 0.05 | SC Oliva verde SRL | 0 |
| 15 01 02 | Ambalaje mat. Plastic ( deseu) | 0.05 | 0.95 | 0.97 | 0 | 0.03 | SC Oliva verde SRL | 0 |
| 07.01.08* | Reziduuri din blazul coloanelor de distilare si reactie | 121.16 | 247.73 | 194.24 | 0 | 174.65 | SC Holcim SA | 0 |
| 20.01.01 | Hirtie si carton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Valorificare prin firma autorizata |  |
| 16.02.14 | Echipamente casate (motoare electrice) | 0 | 1.52 | 1.52 | 0 | 0 | Remat MG Arad |  |
| 17 04 05 | Fier si otel | 13.46 | 81.32 | 94.78 | 0 | 0 | Remat MG Arad |  |
| 16 01 16 | Vehicule casate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Remat MG Arad |  |
| 20 03 01 | Deseu menajer | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 |  | RER Ecologic |
| 20 01 21* | Tuburi Fluorescente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 17 06 04 | Material izolant (vata de sticla) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 17 09 04 | Deseu din demolari | 20 281 |  | 7432 |  | 12849 |  | SC EcoBihor /Trameco |

# Director General                                                 Sef Serviciu Protectia Mediului

Cosmin Turcu				                  Silvia Ardelea